## Slide 1: KNIHA NÁBYTKU typový nábytek, doplňky
INVESTOR: MMN, a.s. , Metyšova č. p. 465,IČO: 054 21 888
MÍSTO: p.p.č. 521, k. ú. Semily [747246], 3. května č. p. 552, 513 01, Semily, Česko
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
FÁZE:
AUTOR:
DATUM: 06/2024
OBSAH: KNIHA TYPOVÉHO NÁBYTKU – ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFIE, POPIS A ORIENTAČNÍ ROZMĚRY
FÁZE: DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
AUTOR: ING. M. RUŠIKVASOVÁ, BC. P. BARANÍKOVÁ

## Slide 2
OBSAH
ŽIDLE 3
51001 KŘESLO 3
51002 TABURET 3
51003 KŘESLO 3
51004 KONFERENČNÍ KŘESLO 3
51005 ŽIDLE 3
51006 ŽIDLE 3
51007 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE 3
51008 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE 3
51009 ZDRAVOTNICKÁ STOLIČKA ČERNÁ 3
51010 LÉKAŘSKÁ ŽIDLE – ČERNÁ 3
51011 LÉKAŘSKÁ ŽIDLE - BÍLÁ 4
51012 KOVOVÁ LAVICE 4
51013 LAVICE 4
51014 ŽIDLE 4
51015 POHOVKA 4
51016 KŘESLO 4
STOLY 5
52001 KONFERENČNÍ STOLEK - KULATÝ 5
52002 JÍDELNÍ STŮL 5
52003 STOJAN – STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO 5
52004 JÍDELNÍ STŮL 5
52005 JÍDELNÍ STŮL 5
52006 KONFERENČNÍ STOLEK 5
KOVOVÝ NÁBYTEK 6
53001 KARTOTÉKA A4 6
53002 KARTOTÉKA A5 6
53003 STOLEK NÁSTROJOVÝ 6
53004 STOLEK NÁSTROJOVÝ 6
53005 SCHŮDKY JEDNOSTUPŇOVÉ NEREZOVÉ 6
53006 NEREZOVÝ REGÁL 6
53007 NEREZOVÝ REGÁL 6
53008 NEREZOVÝ REGÁL 6
53009 NEREZOVÁ POLICE 6
53010 KOVOVÁ ŠÁTNÍ SKŘÍŇ TYPU Z 6
DĚTSKÝ NÁBYTEK 7
54001 DĚTSKÁ ROSTOUCÍ ŽIDLE 7
54002 DĚTSKÁ ŽIDLE 7
54003 DĚTSKÝ DŘEVĚNÝ STŮL - HRANATÝ 7
54004 DĚTSKÝ DŘEVĚNÝ STŮL - KULATÝ 7
54005 MONTESSORI HOUPAČKA 7
54006 HRACÍ PODLOŽKA - PUZZLE 7
54007 MAGNETICKÁ TABULE 7
OSTATNÍ VYBAVENÍ, DOPLŇKY 8
55001 HODINY 8
55002 HODINY 8
55003 ŽÍNĚNKA MODRÁ 8
55004 ZRCADLO 8
55005 ZRCADLO KULATÉ 8
55006 ZRCADLO 8
55007 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 8
55008 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 8
55009 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 8
55010 POLIČKA NA MÝDLO NA SPRCH. TYČ 8
55011 NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ SEDÁTKO 9
55012 MADLO VANOVÉ 9
55013 SPRCHOVÉ DVEŘE SKLÁDACÍ 9
55014 ZRCADLOVÁ FOLIE 9
55015 NEREZOVÝ KOŠ 50L 9
55016 BEZDOTYKOVÝ NEREZOVÝ KOŠ 68L 9
55017 NEREZOVÝ KOŠ 20L 9
55018 PEDÁLOVÝ KOŠ 5L 9
55019 DRŽÁK NA MOPY 9
55020 NEREZOVÝ KOŠ 25L 9
55021 ODPADKOVÝ KOŠ 50L 10
55022 WC ŠTĚTKA 10
55023 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR 10
55024 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ UTĚRKY 10
55025 ZÁVĚS SVĚTLE MODRÁ 10
55026 ZÁSTĚNA TELESKOPICKÁ MODRÁ 10
55027 ŠATNÍ TYČ OVÁL 10
55028 HYGIENICKÝ KOŠ 5L 10
55029 KANCELÁŘSKÝ KOŠ 16L 10
55030 KVĚTINOVÁ VÝZDOBA RŮZNÉ DRUHY 11
55031 KVĚTINOVÁ VÝZDOBA 11
55032 KVĚTINÁČ 24 CM 11
55033 KVĚTINÁČ 12 CM 11

## Slide 3
SEDACÍ NÁBYTEK
51001
51002
51003
51004
ŽIDLE
Židle plastová do exteriéru i interiéru, sedák i podnož plastová (100% PP), nosnost 200kg, barva sv.modrá , výška sedu 47cm, hloubka sedu 54cm, orientační rozměry celkové 49x83x54 cm (ŠxVxH)
51005
ŽIDLE
Židle s tvarovaným plným sedákem a opěrákem z vrstvené překližky čalouněné koženkou smetanové barvy, dřevěná buková kostra + transparentní lak, plastové kluzáky, orientační rozměry židle 61x82cm (ŠxV), výška sedu 46cm, nosnost 120kg
51006
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
černý síťový ergonomický opěrák s výškově stavitelnou bederní opěrkou, černý podhlavník výškově a úhlově nastavitelný, područky výškově nastavitelné, s možností posunutí vpřed a vzad, mechanika synchronní, náklon sedáku a opěráku s nastavením síly protiváhy, kříž pětiramenný černý plastový, kolečka pogumovaná 60mm, pro všechny typy podlah, výškové nastavení sedu 41-51cm, látka čalounění odolnost 100 000 cyklů, nosnost židle150kg
51007
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
tvarovaný sedák a opěrák s potahem z eko kůže, barva černá, houpací mechanismus s možností nastavení tuhosti a aretace, područky pevné, kovový kříž s univerzálními kolečky, výškové nastavení sedu 44-53cm, hloubka sedu 44cm, nosnost židle 135 kg
51008
ZDRAVOTNICKÁ STOLIČKA
Zdravotnická stolička s kruhovým sedákem, čalounění koženkou – barva černá podnož nerezová, orientační rozměry stoličky 36x45x36 cm (ŠxVxH), nosnost 150 kg
51009
LÉKAŘSKÁ ŽIDLE
výškově nastavitelná, otočná lékařská stolička s kruhovým čalouněným sedákem v. 8cm, průměr 38cm, čalounění ekokůže , barva černá. Kříž pětiramenný chromovaný, kolečka pogumovaná Výška 46-62 cm a nosnost 100kg
510010
KONFERENČNÍ KŘESLO
Otočné konferenční křeslo s opěrákem a sedákem z ekokůže béžové barvy, výškově nastavitelné, kostra kovová, povrch leštěný hliník, bez koleček, nosnost 130 kg, orientační rozměr sedáku 47 x 44-59 x 45 cm, orientační rozměr křesla 58 x 86-102 x 58 cm (ŠxVxH)
KŘESLO
látkové křeslo dvou odstínů tm.šedé barvy , potah 100% polyester. Rám z polyuretan. pěny 63kg/m3, topolové překližky a oceli, černý epoxidový práškový lak, sedák polyuretan. pěna 30kg/m3 , volný polštář vysoce pružná polyuretan. pěna 23kg/ m3, nosnost 110kg.
TABURET – tmavě šedý,
Jednovrstvý taburet s molitanovou výplní s odolnou a kvalitní látkou z jednobarevného 100% polyesteru, kterou lze očistit vlhkou houbičkou v tmavě šedé barvě a černým dnem pro rozpoznání stran taburetu, nosnost 150kg, hmotnost 3,3kg, orientační rozměry 45x45x45 cm (ŠxVxH)
KŘESLO
Zahradní křeslo – tm.šedé, práškově lakovaná hliníková konstrukce, nohy opatřené folií v dekoru dřeva , potah sedáku a bederního polštáře ze 100% polyesteru s UV ochranou, výplň sedáku polyuretanová pěna 23kg/ m3, vnitřní vložka polštáře 100% polypropylen. Orientační rozměry 70x79x84 cm (ŠxVxH), v. sedadla 40cm, hmotnost 8kg, nosnost 110kg

## Slide 4
SEDACÍ NÁBYTEK
51011
KOVOVÁ LAVICE
Třímístná lavice v celokovovém provedení, sedák ocelový s perforací práškově lakovaný černý, nohy chromová ocel o tl. 1,5mm, nosná traverza ocel tl. 2mm práškově lakovaná, barva černá. Nosnost jednoho místa 150 kg, orientační rozměr 180x77x65 (DxVxH)
51012
LAVICE
Lavice z prošívané syntetické kůže černé barvy s ocelovou konstrukcí kruhového průřezu, obdélného tvaru se zaoblenými rohy a osmi nožičkami zakončené v obdélném rámu kruhového průřezu, orientační rozměr 120x45x40 cm (ŠxVxH) a nosnost 300 kg
51013
ŽIDLE
Stahovatelná židle se sedákem a opěrákem z dubové překližky s povrchovou úpravou transparentního laku, svařovanou kovovou kostrou černé barvy, kovové nohy opatřeny plastovými kluzáky pro ochranu podlahy, nosnost 130 kg
51014
POHOVKA
Čalouněná třímístná pohovka, ekokůže, barva pastelově modrá/šedá, nohy černé kovové, orientační rozměr 174x73x76 cm (ŠxVxH)
51015
KŘESLO
Čalouněné křeslo, ekokůže, barva pastelově modrá/šedá, nohy černé kovové, orientační rozměr 76x73x76 cm (ŠxVxH)
51016
LÉKAŘSKÁ ŽIDLE
výškově nastavitelná, otočná lékařská stolička s kruhovým čalouněným sedákem v. 8cm, průměr 38cm, čalounění ekokůže barva bílá. Kříž pětiramenný chromovaný, kolečka pogumovaná Výška 46-62 cm a nosnost 100kg

## Slide 5
STOLOVÝ NÁBYTEK
KONFERENČNÍ STOLEK
Kulatý, s kovovým středovým podstavcem práškově lakovaným, barva černá. Horní deska o průměru 61cm z kompozitního dřeva s povrchem imitace dřeva, konstrukce ocelová s jednou kulatou nohou černé barvy, průměr desky 61 cm, výška 40 cm, nosnost 8kg
52001
JÍDELNÍ STŮL 140x80
Jídelní stůl s bílou laminátovou deskou,tl.18mm a masivní dubovou podnoží s lubem o orientačních rozměrech 140x74x80 cm (ŠxVxH)
52002
STOJAN
Stojan s dřevěnou deskou a ocelovou podnoží pro přednášejícího, o orientačních rozměrech 66x93x42,8 cm
52003
JÍDELNÍ STŮL 160x90
Deska stolu bílá MDF se zaoblenými rohy a masivní bukovou podnoží s nastavitelnými plastovými kluzáky s pochromovanou krytkou. Orientační rozměry stolu 160x74x90 cm (ŠxVxH), nosnost 60kg
52004
JÍDELNÍ STŮL 85x85
Jídelní stůl s bílou laminátovou deskou a masivním dubovým podnožím s lubem o orientačních rozměrech 85x74x85 cm (ŠxVxH)
52005
KONFERENČNÍ STOLEK
horní deska tl.18mm dekor dub , kónické kovové nohy práškově lakované, barva černá, orientační rozměry stolu 110x45x60 cm (ŠxVxH)
52006

## Slide 6
KOVOVÝ NÁBYTEK
53001
53002
53003
53004
53005
53006
53007
STOLEK NÁSTROJOVÝ SE 2 ZÁSUVKAMI A HORNÍ OHRÁDKOU
pojízdný nástrojový stolek z ocelových profilů, povrchově upravených práškovou polyesterovou barvou – barva bílá RAL9016. Horní odkládací plocha nerezové lisované plato se zaoblenými rohy, spodní část rovné nerezové plato, 2x zásuvka - hl.100 a 200 mm. Kolečka Ø 75 mm, dvě bržděná, vhodný do zdravotnictví. Orientační rozměr 640x480x850 mm (dxšxv).
53008
STOLEK NÁSTROJOVÝ SE ZÁSUVKOU A HORNÍ OHRÁDKOU
pojízdný nástrojový stolek z ocelových profilů, povrchově upravených práškovou polyesterovou barvou – barva bílá RAL9016. Horní odkládací plocha nerezové lisované plato se zaoblenými rohy, spodní část rovné nerezové plato, zásuvka hl. 100mm, plnovýsuv . Kolečka Ø 75 mm, dvě bržděná, vhodný do zdravotnictví. Orientační rozměr 640x480x850 mm (dxšxv).
KARTOTÉKA A4
celokovová kartotéka práškově lakovaná, barva bílá, RAL9010, na závěsné pořadače A4, 3 jednořadové zásuvky, tl. plechu zásuvky 1,0mm, vnitřek 0,6mm, orientační rozměry 41,5x100x63 cm (ŠxVxH), nosnost jedné zásuvky 50kg, plnovýsuv, centrální cylindrický zámek
KARTOTÉKA A5
celokovová kartotéka práškově lakovaná, barva bílá, RAL9010 na závěsné pořadače A5, 6 zásuvek s dělící příčkou, plnovýsuv, centrální cylindrický zámek, orientační rozměr 60x132x62,3 cm (ŠxVxH)
NEREZOVÝ REGÁL
hl. 80cm, příp. 70mm, v. 2m, celková š. 4m (sestaveno např. ze 4 segmentů š. 1m), 4 ploché plné police, vzd. prvních dvou spodních polic 60cm. Svařovaná konstrukce vyrobena z nerezové potravinářské certifikované oceli, maximální zatížení na polici cca 70kg/m2 nastavitelné nožičky v rozsahu +25mm a -10mm z vysoce kvalitního plastu odolného proti poškrábání a chemikáliím
NEREZOVÝ REGÁL
hl. 50cm, v. 2m, celková š. 4m (sestaveno např. ze 4 segmentů š. 1m), 4 ploché plné police, vzd. prvních dvou spodních polic 60cm. Svařovaná konstrukce vyrobena z nerezové potravinářské certifikované oceli, maximální zatížení na polici cca 70kg/m2 nastavitelné nožičky v rozsahu +25mm a -10mm z vysoce kvalitního plastu odolného proti poškrábání a chemikáliím
NEREZOVÝ REGÁL
hl. 50cm, v. 2m, celková š. 3m (sestaveno např. ze 3 segmentů š. 1m), 4 ploché plné police, vzd. prvních dvou spodních polic 60cm. Svařovaná konstrukce vyrobena z nerezové potravinářské certifikované oceli, maximální zatížení na polici cca 70kg/m2 nastavitelné nožičky v rozsahu +25mm a -10mm z vysoce kvalitního plastu odolného proti poškrábání a chemikáliím
53009
NEREZOVÁ POLICE
hl. 25cm, v. 20cm, š. 90cm police z nerezové potravinářské certifikované oceli, maximální zatížení na polici cca 80kg/m2
SCHŮDKY JEDNOSTUPŇOVÉ NEREZOVÉ S PROTISKLUZNOU NÁŠLAPNOU PLOCHOU
Materiál nerezová ocel EN 1.4301, nášlapná deska potažena šedou protiskluzovou pryží. Orientační rozměny (DxŠxV) 45x30x22 cm hmotnost 3kg, nosnost 125kg, určen k operačnímu stolu nebo zdravotnickému vyšetřovacímu lehátku.
53010
KOVOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŃ TYPU Z
dvojskříň z ocelového plechu tl. min. 0,5mm o rozměrech: výška min 1800 mm , max 1950 mm, šířka min. 400 mm , max 415mm, hloubka min 500 mm , max 600 mm, cylindrický zámek, barva šedý korpus, modré dveře, uvnitř šatní tyč na ramínka.

## Slide 7
DĚTSKÝ NÁBYTEK
DŘEVĚNÁ ROSTOUCÍ ŽIDLE
Rostoucí židle z bukového masivu a bukové překližky, s nastavitelnou výškou a hloubkou, sedátko, opěrka a podnožka modré barvy, barva vhodná pro dětská nábytek, opěrka s otvorem ve tvaru autíčka o orientačních rozměrech 43,5 x88x49 cm (ŠxVxH).
54001
DĚTSKÁ ŽIDLE
Dětská židlička se zakulacenými rohy, konstrukce z bukového masivu, opěrka a sedátko z bukové překližky bílé barvy, barva vhodná pro dětský nábytek, nohy opatřeny plastovými kluzáky na ochranu podlahy, výška židličky 26cm
54002
DĚTSKÝ DŘEVĚNÝ STŮL - hranatý
Stoleček s obdélnou deskou MDF se zaoblenými rohy šedé barvy, barva vhodná pro dětský nábytek, čtyři dřevěné nohy s bílým páskem ve spodu, orientační rozměr 80x60 cm, výška nohou 45cm
54003
DĚTSKÝ DŘEVĚNÝ STŮL - kulatý
Kulatý stoleček v kombinaci borového dřeva a pastelově modré barvy na desce z MDF, nožičky s modrým páskem ve spodu, certifikáty CE, EN 71-1,2 a 3, orientační rozměr 70x41,5x70 cm
54004
MONTESSORI HOUPAČKA
Montessori houpačka duhová v odstínech modré barvy, mezera mezi deskami 14mm, orientační rozměr 85x40x38,5 cm, nosnost 150 kg
54005
HRACÍ PODLOŽKA - puzzle
Oboustranná pěnová hrací podložka, z jedné strany s písmenky a obrázky, z druhé strany s decentním vzorem, složená z devíti dílci, vyrobená z nezávadné pěny EVA, voděodolná, orientační rozměr 180x180x1,4 cm
54006
54007
MAGNETICKÁ TABULE
Magnetická skleněná tabule s jednobarevným potiskem bílé barvy, sklo float 4mm, povrch hladký, lesklý, vhodné pro magnety, popisovače pro suché psaní a psaní na sklo, uchycení na stěnu, orientační rozměr 150x60 cm
Kotvené distančně + rám LTD tl. 18mm, dekor přírodní dub, povrch ST10

## Slide 8
HODINY
Nástěnné hodiny s bílým středovým podkladem a černým rámem a čísly, z papíru, polypropylenu, polystyrenu, na jeden kus tužkové baterie, průměr 41 cm
55001
HODINY
Nástěnné hodiny s bílým středovým podkladem, dřevěným rámem a černými čísly, zasklené rovným sklem, na jeden kus tužkové baterie, průměr 30,5 cm, tl.4cm
55002
ŽÍNĚNKA
Cvičební žíněnka modré barvy, voděodolná, protiskluzová s otvory pro zavěšení vzdálené od okrajů 14,5cm a od sebe 28 cm, z polyethylenu vysoké hustoty bez obsahu PVC, vhodná pro rehabilitaci, orientační rozměr 190x100x1,5 cm (ŠxVxH)
55003
ZRCADLO
Zrcadlo k zavěšení na stěnu, rám anodizovaný hliník, sklo s bezpečnostní folií, s možností zavěšení vodorovně i svisle, orientační rozměry 78x196 cm (ŠxV)
55004
ZRCADLO KULATÉ
Zrcadlo k zavěšení na stěnu kulaté s černým hliníkovým rámem tl.2cm, o průměru 60 cm
55005
55006
OSTATNÍ VYBAVENÍ, DOPLŇKY
ZRCADLO
Zrcadlo k zavěšení na stěnu, rám anodizovaný hliník, sklo s bezpečnostní folií, s možností zavěsit vodorovně i svisle, orientační rozměry 40x130 cm (ŠxV)
NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK
Věšák kovový černé barvy, v profilu L tvaru, s policí z pěti plochých profilu obdélného tvaru s mezerami mezi kusy o nosnosti 8kg a sedmi háčky o nosnosti 4kg, o orientační rozměrech 81x20x30 cm (ŠxVxH)
55007
HÁČEK
Nástěnný kovový háček černé barvy, upevnění pomocí jednoho šroubu do stěny V. 14cm, dl. 3cm, š. 1,3cm
55008
NÁBYTKOVÝ VĚŠÁK
Nástěnný věšák kovový černý matný, výška 119mm
55009
POLIČKA DO SPRCHOVÉHO KOUTU
Polička drážěná na sprchovou tyč, nastavitelný pruměr, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, orientační rozměry 25x10,3x6cm (šxhxv)
55010

## Slide 9
NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ SEDÁTKO
Nerezové závěsné sedátko do sprchy, sklopné, povrch matný, materiál nerez, pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, nosnost 150kg, orientační rozměr 46x46,2
55011
MADLO VANOVÉ
Madlo vanové, pravé, kulatý úchop, povrch matný, materiál nerez, pro tělesně postižené, orientační rozměr 35x66 cm
55012
SPRCHOVÉ DVEŘE – skládací
Sprchové dveře do niky 90cm, skládací, výplň čiré bezpečnostní sklo tl.6mm s povrchovou úpravou Coated glass, hliníkové otočné profily, šířka vstupu 77 cm, výška 200 cm
55013
ZRCADLOVÁ FOLIE
Zrcadlová folie pro „sprchové dveře-skládací“
55014
NEREZOVÝ KOŠ 50l
Odpadkový koš z nerezové oceli a plastu hranatý, víko ovládáno širokým nášlapným mechanismem s tlumičem uzavírání, vyjmutelná vložka z plastu, uhlíkový filtr pro absorpci pachů, možnost aretace víka v otevřené poloze, gumové prvky proti sklouznutí koše, povrch z nerezové oceli s ochranou proti otisků prstů, orientační rozměr34,5x65x50 cm (ŠxVxD)
55015
BEZDOTYKOVÝ NEREZOVÝ KOŠ 68l
Bezdotykový odpadkový koš z nerezové oceli hranatý, s dvou dvířkovým víkem, sensor nastavitelný a otočný o 90° , orientační rozměr 42x73x26 cm (ŠxVxD)
55016
NEREZOVÝ KOŠ 20l
Odpadkový koš z nerezové oceli a plastu hranatý, víko ovládáno širokým nášlapným mechanismem s tlumičem uzavírání, vyjmutelná vložka z plastu, uhlíkový filtr pro absorpci pachů, možnost aretace víka v otevřené poloze, gumové prvky proti sklouznutí koše, povrch z nerezové oceli s ochranou proti otisků prstů, orientační rozměr 32x44,5x36,5 cm (ŠxVxD)
55017
PEDÁLOVÁ KOŠ 5l
Odpadkový koš z nerez oceli, barva nerez ocel mat, hranatý, otevíraní pomocí pedálu, vyjímatelná vnitřní nádoba, orientační rozměr 30,5x21x17,5 cm (ŠxVxD)
55018
DRŽÁK NA MOPY
Držák na mopy se dvěma úchyty pro mop a třemi háčky, z nerezové oceli, orientační rozměr 28,5x3 cm
55019
NEREZOVÝ KOŠ 25l
Odpadkový koš z nerezové oceli, hranatý, barva stříbrná matná, orientační rozměr 37x46x16,5 cm (ŠxVxD)
55020

## Slide 10
ODPADKOVÝ KOŠ 50l
Odpadkový koš hranatý se zaoblenými rohy a hladkým povrchem, stříbrné a černá barvy uvnitř s páskem na horním a spodním okraji, z nerezové oceli s ochranou proti otiskům prstů, orientační rozměr 28,7x 44,9x 77,2 cm (ŠxVxD)
55021
WC ŠTĚTKA
WC štětka stříbrné barvy z nerezu a gumy černé barvy, orientační rozměr 8x34,5x11 cm (ŠxVxH)
55022
ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR
Zásobník na toaletní papír hranatý se zaoblenými rohy a hladkým povrchem, stříbrné barvy se spodní a horní stranou černé barvy, z nerezové oceli a ochranou proti otiskům prstů, orientační rozměr 13,3x35.5x25.4 cm (ŠxVxH)
55023
ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY
Zásobník na papírové utěrky hranatý se zaoblenými rohy a hladkým povrchem, stříbrné barvy se spodní a horní stranou černé barvy, z nerezové oceli a ochranou proti otiskům prstů, orientační rozměr 34,6x13,1x49,5 cm (ŠxVxH)
55024
ZÁVĚS
ZÁVĚS určený pro zdravotnictví -nehořlavý, antibakteriální, pratelný na 60°C, dermatologicky nezávadný, orientační rozměr 300x175 cm (ŠxV), 1 oko cca na 12-15 cm, barva světle modrá
55025
ZÁSTĚNA TELESKOPICKÁ
Zástěna teleskopická, délka 93-220 cm, teleskop lehce vysunutelný s možností otočení o 90° vpravo i vlevo, držák a teleskopická tyč z nerez oceli, montáž do stěny, bez závěsu
55026
ŠATNÍ TYČ PRO ZÁVĚS MEZI BOXY
šatní tyč oválného tvar z chromu o orientačních rozměrech 15x30x175 cm, s podpěrami tyče oválného tvaru z niklu a kovové háčky stříbrné barvy na závěs
55027
HYGIENICKÝ KOŠ 5L
Nástěnný koš, pianový pant víka, materiál matný nerez (AISI 304), orientační rozměr 190x255x95 mm (ŠxVxH)
55028
KANCELÁŘSKÝ KOŠ 16L
Volně stojící koš bez víka, materiál ocel práškově lakovaná, barva černá, průměr dna 22cm, horní průměr 29,5cm, v. 33cm
55029

## Slide 11
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA – RŮZNÉ DRUHY
Umělá rostlina – orchidea bílé barvy, výška 58cm, průměr květináče 12 cm
55030
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA K POSTAVENÍ NA ZEM
Umělá květina – fikus výška 170 cm, průměr květináče 21 cm
55031
KVĚTINÁČ 12cm
Květináč světle růžový vroubkovaný kulatý, z kameniny, výška 12 cm, vnější průměr 13cm, vnitřní průměr 12cm
55032
KVĚTINÁČ 24cm
Květináč světle zeleno-modrý hladký kulatý, mrazuvzdorný, galvanizovaný, výška 25 cm, vnější průměr 26cm, vnitřní průměr 25cm
55033