## Slide 1: KNIHA NÁBYTKU zakázková výroba
INVESTOR: MMN, a.s. ,Metyšova č. p. 465,IČO: 054 21 888
MÍSTO: p.p.č. 521, k. ú. Semily [747246], 3. května č. p. 552, 513 01, Semily, Česko
FÁZE: DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
AUTOR: ING. M. RUŠIKVASOVÁ, BC. P. BARANÍKOVÁ
DATUM: 06/2024
OBSAH: NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ VÝROBY
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 2
OBSAH
OTEVŘENÉ POLICE
43001 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 1 21
43002 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 2 22
43003 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 3 23
43004 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 4 24
43005 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 5 25
43006 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 6 26
43007 OTEVŘENÁ POLICE 27
43008 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 7 28
43009 KNIHOVNA 29
43010 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 8 30
43011 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 9 31
43012 POLIČKA 32
JINÉ
44001 STOLOVÁ ZÁSTĚNA 33
44002 Z SESTAVA PROSKLENNÉ VSTUPNÍ STĚNY DO RECEPCE 34
44003 ŽEBŘINY 35
KUCHYNĚ
45001 KUCHYŇSKÁ SESTAVA 1 36
45002 KUCHYŃSKÁ SESTAVA 2 37
SKŘÍNĚ
41001 Z ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ S ODKLÁDACÍMI BOXY 3
41002 O SKŘÍŇKA POLICOVÁ NÍZKÁ 4
41002 O - B SKŘÍNKA POLICOVÁ NÍZKÁ bez polic 5
41003 O ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 6
41004 O ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 2 7
41005 Z POJÍZDNÝ KONTEJNER 8
41006 Z SKŘÍŇ POLICOVÁ VYSOKÁ DĚLENÁ + BOXY 9
41007 Z SKŘÍŇ POLICOVÁ VYŠŠÍ 10
41008 O SKŘÍŇKA POLICOVÁ NÍZKÁ 11
41009 O SKŘÍŇ POLICOVÁ VYSOKÁ DĚLENÁ 12
41010 O SKŘÍŇKA POLICOVÁ NÍZKÁ 13
STOLY
42001 O RECEPČNÍ STŮL 14
42002 O KANCELÁŘSKÝ STŮL 15
42003 O KANCELÁŘSKÝ STŮL 16
42004 O KANCELÁŘSKÝ STŮL L 17
42005 O KANCELÁŘSKÝ STŮL L 18
42006 O PRACOVNÍ STŮL 19
42007 O KANCELÁŘSKÝ STŮL 20

## Slide 3
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ S ODKLÁDACÍMI BOXY
POLOŽKA Č. 41001 Z
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ 225X155X50 CM - 12 UZAMYKATELNÝCH ODKLÁDACÍCH BOXŮ, (VNITŘNÍ ROZMĚR CCA 35X75X46 CM)
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 30 CM N.Č.P.,
MATERIÁL LTD TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ MIN. D-S2-D0 TL. 18MM,
DVÍŘKA DEKOR PŘÍRODNÍ DUB,
KORPUS DEKOR UNI BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL7043 ST9),
HRANA DVÍŘKA ABS 2MM.
KULATÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK, MIN. 2KS KLÍČŮ KE KAŽDÉMU BOXU
UVNITŘ KAŽDÉ SKŘÍNKY NA BOČNÍ STĚNĚ KOVOVÝ DVOJHÁČEK ČERNÉ BARVY, (ŠROUBY KE KOTVENÍ TÉŽ ČERNÉ)
KNIHA NÁBYTKU – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ , POLOŽKA Č. : 41001 Z
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: ČEKÁRNA 1.08
HÁČKY
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 4
SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ
POLOŽKA Č. 41002 O
KNIHA NÁBYTKU – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ, POLOŽKA Č. : 41002 O
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: OBĚ VODOLÉČBY 1.18, 1.19, KRYO 1.22, MAGNET 1.23, MOTODLAHA 1. 25, INDIV.Í AMBULANCE 1. 26, 1.28, 1.29, AMB A VYŠETŘOVNA 1.30, LOGOPEDIE 1.33, CVIČEBNY 2.16, 2.17, 2.18 , PSYCHOLOG 2.24, LÉKAŘ. POKOJ 2.25
ÚCHYTKA
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 80X65X40 CM,
DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, 2X Š.40CM,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 15 CM N.Č.P.,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
POLICE 1KS, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V KROKU 25MM),
ÚCHYTKY 2KS, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ. DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 5
SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ BEZ POLIC
POLOŽKA Č. 41002 O - B
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 80X65X40 CM,
DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, 2X Š.40CM,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 15 CM N.Č.P.,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
BEZ POLIC, OTVORY V BOCÍCH PRO VÝŠKOVOU STAVITELNOST POLIC ALE PŘIPRAVIT - V KROKU 25MM.
ÚCHYTKY 2KS, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ. DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM
KNIHA NÁBYTKU – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ, POLOŽKA Č. : 41002 O - B
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: LYMFO 1.24
ÚCHYTKA
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 6
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA POD UMAVADLO
POLOŽKA Č. 41003 O
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA POD STÁVAJÍCÍ UMYVADLO (CONCEPT 100 Š. 55CM) 47,4X40,8X40,8 CM, JEDNA PLNOVÝSUVNÁ ZÁSUVKA,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
BEZ ÚCHYTEK, ŘEŠENO ZKOSENOU HRANOU ZÁSUVKY,
KNIHA NÁBYTKU – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ , POLOŽKA Č. : 41003 O
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: ULTRAZVUK 1.20, LASER 1.21, KRYO 1.22, MAGNET 1.23, LYMFO 1.24, MOTODLAHA 1.25, INDIV. AMBULANCE 1.28, 2x 1.29, LOGOPEDIE 1. 32, 1.33, 2x ROBOT. REHAB 2.09, CVIČEBNY 2.16, 2.17, 2.18, ERGO 2.19, SPOL MÍSTN. 2.20,PSYCHOLOG 2.24, LÉK. POKOJ 2.25
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 7
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA POD UMAVADLO - 2 ZÁSUVKY
POLOŽKA Č. 41004 O
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA POD STÁVAJÍCÍ UMYVADLO (CONCEPT 100 Š. 55CM) 47,4X55,8X40,8 CM, DVĚ PLNOVÝSUVNÉ ZÁSUVKY,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
BEZ ÚCHYTEK, ŘEŠENO ZKOSENOU HRANOU ZÁSUVKY,
KNIHA NÁBYTKU – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ , POLOŽKA Č. : 41004 O
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: CELOTĚLOVÁ VODOLÉČBA 1.18, KONČETINOVÁ VODOLÉČBA 1.19
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 8
POJÍZDNÝ KONTEJNER
POLOŽKA Č. 41005 Z
KNIHA NÁBYTKU – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
POJÍZDNÝ KONTEJNER, POLOŽKA Č. : 41005 Z
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
POPIS
ZÁSUVKOVÝ POJÍZDNÝ KONTEJNER O ROZMĚRECH 42X63X45 CM, TŘÍZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNĚ ZAMYKATELNÝ.
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10, BEZ ÚCHYTEK, ŘEŠENO ZKOSENOU HRANOU ZÁSUVKY, HRANA ABS 2MM.
POJEZDY KULIČKOVÉ PLNOVÝSUVNÉ S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM NA BOKU ZÁSUVKY,
KOLEČKA POGUMOVANÁ VHODNÁ PRO PVC, PRŮMĚR 50MM, OTÁČIVÁ S BRZDOU
UMÍSTĚNÍ: AMBULANCE VYŠETŘOVNA 1.30, LOGOPEDIE 1.32, 1.33, ROBOT REHAB 2.09, PSYCHOLOG 2.24, LÉK.POKOJ 2.25
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 9
SKŘÍŇ POLICOVÁ VYSOKÁ, DĚLENÁ S BOXY
POLOŽKA Č. 41006 Z
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ 135X185X40 CM, DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, 4X Š.44CM,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 15 CM N.Č.P.,
VNITŘEK SKŘÍNĚ ROZDĚLEN SVISLOU DĚLÍCÍ STĚNOU NA DVĚ POLOVINY.
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
POLICE 6KS, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V KROKU 25MM), VE SPODNÍ ČÁSTI SYSTÉM ÚLOŽNÝCH PLASTOVÝCH BOXŮ DLE NÁKRESU, BOXY V KOMBINACI BÍLÉ A TYRKYSOVÉ BARVY
ÚCHYTKY 4KS, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA SVISLÉ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ. DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM.
ZAMYKÁNÍ 4KS, ROZVOROVÝ ZÁMEK
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ VYSOKÁ, DĚLENÁ, POLOŽKA Č. : 41006 Z
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: ERGO-TERAPEUTICKÁ DÍLNA 2.19
ÚCHYTKA
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 10
SKŘÍŇ POLICOVÁ VYŠŠÍ
POLOŽKA Č. 41007 Z
POPIS
SKŘÍŇ 80X132X60 CM, HLOUBKU A VÝŠKU ZALÍCOVAT S VEDLEJŠÍ KOVOVOU KARTOTÉKOU. DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, 2X Š.44CM,
ZA ODNÍMATELNOU PŘEDNÍ ČÁSTÍ SOKLU PLASTOVÉ REKTIFIKOVATELNÉ NOHY - POSTAVIT NA PODLAHU + PŘIKOTVIT KE STĚNĚ.
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10, HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
POLICE 4KS, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V KROKU 25MM)
ÚCHYTKY 2KS, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA VODOROVNÉ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ.DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
ÚCHYTKA
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ VYŠŠÍ, POLOŽKA Č. : 41007 Z
UMÍSTĚNÍ: 2x LOGOPEDIE 1.32
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 11
SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ
POLOŽKA Č. 41008 O
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 120X60X40 CM,
DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, 4X Š.30CM,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ S VÝŠKOU STOLU
VNITŘEK SKŘÍNĚ ROZDĚLEN SVISLOU DĚLÍCÍ STĚNOU NA DVĚ POLOVINY.
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10, HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
POLICE 3KS, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V KROKU 25MM),
ÚCHYTKY 4KS, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ. DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM,
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
ÚCHYTKA
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ, POLOŽKA Č. : 41008 O
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.32
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 12
SKŘÍŇ POLICOVÁ VYSOKÁ DĚLENÁ
POLOŽKA Č. 41009 O
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ 80X185X40 CM,
DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, 4X Š.44CM,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 15 CM N.Č.P.,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
POLICE 8KS, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V KROKU 25MM)
ÚCHYTKY 4KS, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA SVISLÉ A VODOROVNÉ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ. DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
ÚCHYTKA
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ VYSOKÁ DĚLENÁ, POLOŽKA Č. : 41009 O
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.33
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 13
SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ
POLOŽKA Č. 41010 O
POPIS
ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 50X65X40 CM, DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ, JEDNOKŘÍDLÁ Š.40CM,
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 15 CM N.Č.P.,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA NA DVÍŘKÁCH ABS 2MM.
POLICE 2KS, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (V KROKU 25MM),
ÚCHYTKA, DL.168MM, HL. 36 / 27MM, V. 15MM,
UMÍSTĚNÉ NA HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ, BARVA ČERNÁ MATNÁ. DVEŘNÍ ZÁVĚSY 100° PRO NALOŽENÉ DVEŘE, S KLIPOVOU TECHNIKOU A INTEGROVANÝM TLUMENÍM
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
ÚCHYTKA
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ, POLOŽKA Č. : 41010 O
UMÍSTĚNÍ: LÉKAŘSKÝ POKOJ 2.25
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 14
STŮL RECEPCE
POLOŽKA Č. 42001 O
POPIS
KANCELÁŘSKÝ STŮL ATYP, V. 74CM.
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10,
HRANA ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
STŮL ATYP. RECEPČNÍ, POLOŽKA Č. : 42001 O
UMÍSTĚNÍ: RECEPCE 1.31
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 15
KANCELÁŘSKÝ STŮL
POLOŽKA Č. 42002 O
popis
Kancelářský stůl 120x60cm, v. 75cm.
Materiál LTD tl. 18mm, dekor přírodní dub, povrch ST10,
hrana ABS 2mm.
Obdélníková stolová podnož s rektifikací, materiál ocelový UZAVŘENÝ profil 20x50x1,2mm, práškov lakOVANÝ, barva černá matná.
Tři zásuvky bez úchytek, řešeno přesahem čela ve spodní části zásuvky, hrana ABS 2mm.
Pojezdy kuličkové plnovýsuvné s tlumeným dovíráním na boku zásuvky.
V DESCE NAZNAČEN PROSTUP PRO KABELÁŽ – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASIT ZADAVATELEM ZAKÁZKY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KANCELÁŘSKÝ STŮL , POLOŽKA Č. : 42002 O
UMÍSTĚNÍ: INDIVIDUÁLNÍ AMBULANCE 1.26, 1.28, 1.29, ROBOTICKÁ REHABILITACE 2.09, CVIČEBNY 2.16, 2.17, 2.18
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 16
KANCELÁŘSKÝ STŮL
POLOŽKA Č. 42003 O
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
popis
Kancelářský stůl 140x60cm, v. 75cm.
Materiál LTD tl. 18mm, dekor přírodní dub, povrch ST10,
hrana ABS 2mm.
Obdélníková stolová podnož s rektifikací, materiál ocelový UZAVŘENÝ profil 20x50x1,2mm, práškovĚ lakOVANÝ, barva černá matná.
Tři zásuvky bez úchytek, řešeno přesahem čela ve spodní části zásuvky, hrana ABS 2mm.
Pojezdy kuličkové plnovýsuvné s tlumeným dovíráním na boku zásuvky.
V DESCE NAZNAČEN PROSTUP PRO KABELÁŽ – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASIT ZADAVATELEM ZAKÁZKY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KANCELÁŘSKÝ STŮL , POLOŽKA Č. : 42003 O
UMÍSTĚNÍ: AMBULANCE VYŠETŘOVNA 1.30
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 17
KANCELÁŘSKÝ STŮL L
POLOŽKA Č. 42004 O
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Nebo uprostřed
popis
Kancelářský stůl ATYP DO L, v. 75cm.
Materiál LTD tl. 18mm, dekor přírodní dub, povrch ST10,
hrana ABS 2mm.
Obdélníková stolová podnož s rektifikací, materiál ocelový UZAVŘENÝ profil 20x50x1,2mm, práškovĚ lakOVANÝ, barva černá matná.
Tři zásuvky bez úchytek, řešeno přesahem čela ve spodní části zásuvky, hrana ABS 2mm. 4 ZÁSUVKY PO DESKOU STOLU,
Pojezdy kuličkové plnovýsuvné s tlumeným dovíráním na boku zásuvky.
V DESCE NAZNAČEN PROSTUP PRO KABELÁŽ – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASIT ZADAVATELEM ZAKÁZKY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KANCELÁŘSKÝ STŮL L, POLOŽKA Č. : 42004 O
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.32
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 18
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KANCELÁŘSKÝ STŮL L
POLOŽKA Č. 42005 O
popis
Kancelářský stůl ATYP DO L, v. 75cm.
Materiál LTD tl. 18mm, dekor přírodní dub, povrch ST10,
hrana ABS 2mm.
Obdélníková stolová podnož s rektifikací, materiál ocelový UZAVŘENÝ profil 20x50x1,2mm, práškovĚ lakOVANÝ, barva černá matná.
Tři zásuvky bez úchytek, řešeno přesahem čela ve spodní části zásuvky, hrana ABS 2mm. 4 ZÁSUVKY PO DESKOU STOLU,
Pojezdy kuličkové plnovýsuvné s tlumeným dovíráním na boku zásuvky.
V DESCE NAZNAČEN PROSTUP PRO KABELÁŽ – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASIT ZADAVATELEM ZAKÁZKY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KANCELÁŘSKÝ STŮL L, POLOŽKA Č. : 42005 O
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.33
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 19
PRACOVNÍ STŮL
POLOŽKA Č. 42006 O
POPIS
KANCELÁŘSKÝ STŮL 85X85CM, V. 74CM.
MATERIÁL LTD TL. 18MM, BARVA BÍLÁ, POVRCH ST10,
HRANA ABS 2MM.
OBDÉLNÍKOVÉ ZKOSENÉ STOLOVÉ NOHY S LUBEM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB, POVRCH ST10
UMÍSTĚNÍ A POČET PRŮCHODKY PRO EL. KABEL JEŠTĚ NECHAT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT INVESTOREM
- PŘÍPADNĚ TYPOVÝ STŮL 52005 A POUZE DOPLNIT PRÚCHODKU
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
NOHA STOLU
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
PRACOVNÍ STŮL, POLOŽKA Č. : 42006 O
UMÍSTĚNÍ: ERGO – TERAPEUTICKÁ DÍLNA 2.19
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 20
KANCELÁŘSKÝ STŮL
POLOŽKA Č. 42007 O
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
popis
Kancelářský stůl 140x60cm, v. 75cm.
Materiál LTD tl. 18mm, dekor přírodní dub, povrch ST10,
hrana ABS 2mm.
Obdélníková stolová podnož s rektifikací, materiál ocelový UZAVŘENÝ profil 20x50x1,2mm, práškovĚ lakOVANÝ, barva černá matná.
Tři zásuvky bez úchytek, řešeno přesahem čela ve spodní části zásuvky, hrana ABS 2mm.
Pojezdy kuličkové plnovýsuvné s tlumeným dovíráním na boku zásuvky.
V DESCE NAZNAČEN PROSTUP PRO KABELÁŽ – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASIT ZADAVATELEM ZAKÁZKY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KANCELÁŘSKÝ STŮL, POLOŽKA Č. : 42007 O
UMÍSTĚNÍ: PSYCHOLOG 2.24, LÉKAŘSKÝ POKOJ 2. 25
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 21
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 1
POLOŽKA Č. 43001
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 80x100x30 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. OD HORNÍHO OKRAJE,
MATERIÁL LTD TL. 18MM,
DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 1, POLOŽKA Č. : 43001
UMÍSTĚNÍ: INDIVIDUÁLNÍ AMBULANCE 1.26, 1.28, 2x 1.29, LOGOPEDIE 1. 33, CVIČEBNY 2.16 a 2.18
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 22
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 85X45,4X30 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ HRANA SKŘÍNKY,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 2, POLOŽKA Č. : 43002
UMÍSTĚNÍ: 2x LÉKAŘSKÝ POKOJ 2.25
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 2
POLOŽKA Č. 43002

## Slide 23
POLOŽKA Č. 43003
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 80x57x30CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ HRANA SKŘÍNKY,
MATERIÁL LTD TL. 18MM,
DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
PRO SESTAVU V M.Č. 2. 24. PŘIDÁNA NALOŽENÁ DVÍŘKA
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 3, POLOŽKA Č. : 43003
UMÍSTĚNÍ: 2x AMBULANCE VYŠETŘOVNA 1.30 2x CVIČEBNA 2.17
PSYCHOLOG 2.24 – ZDE S DVÍŘKY A BOČNICÍ
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 3
POLOŽKA Č. 43003
Přídavná dvířka k policové skříni pro skříň v místnosti psycholog 2.24

## Slide 24
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 4
POLOŽKA Č. 43004
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 120,6X103,2X25CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ HRANA SKŘÍNKY
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 4, POLOŽKA Č. : 43004
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.32

## Slide 25
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 105,7X90X25 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ HRANA SKŘÍNKY,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 5
POLOŽKA Č. 43005
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 5, POLOŽKA Č. : 43005
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.32

## Slide 26
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 6
POLOŽKA Č. 43006
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 73,4X73,4X30 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P.HORNÍ HRANA SKŘÍNKY
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 6, POLOŽKA Č. : 43006
UMÍSTĚNÍ: LOGOPEDIE 1.32, 2x 1.33

## Slide 27
OTEVŘENÁ POLICE
POLOŽKA Č. 43007
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICE 210X36,6X40 CM
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SKŘÍNĚ 75 CM N.Č.P. HORNÍ OKRAJ
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB,
HRANA DVÍŘKA ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICE, POLOŽKA Č. : 43007
UMÍSTĚNÍ: RECEPCE 1.31

## Slide 28
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 7
POLOŽKA Č. 43008
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 70X65,4X30 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ HRANA POLICE,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICE, POLOŽKA Č. : 43008
UMÍSTĚNÍ: PSYCHOLOG 2.24
700

## Slide 29
KNIHOVNA
POLOŽKA Č. 43009
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 73,4X180,8X30 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ OKRAJ,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KNIHOVNA, POLOŽKA Č. : 43009
UMÍSTĚNÍ: DENNÍ MÍSTNOST 1.27, PSYCHOLOG 2.24

## Slide 30
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 8
POLOŽKA Č. 43010
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 73,4X37,6X25 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ OKRAJ
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 8, POLOŽKA Č : 43010
UMÍSTĚNÍ: 2x LOGOPEDIE 1.33
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 31
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 9
POLOŽKA Č. 43011
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 109,2,3X37,6X25 CM S OTEVŘENÝMI POLIČKAMI
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 180 CM N.Č.P. HORNÍ OKRAJ,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 9, POLOŽKA Č. : 43011
UMÍSTĚNÍ: DENNÍ MÍSTNOST 1.27
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 32
POLIČKA NA ODKLÁDÁNÍ
POLOŽKA Č. 43012
POPIS
ZÁVĚSNÁ POLICE 60X15X250CM CM S OTEVŘENÁ
VÝŠKA ZAVĚŠENÍ POLICOVÉ SKŘÍNĚ 130 CM N.Č.P. SPODNÍ OKRAJ,
MATERIÁL LTD TL. 18MM, DEKOR PŘÍRODNÍ DUB POVRCH ST10,
HRANA NA ČELE ŠUPLÍKU ABS 2MM.
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
POLICE, POLOŽKA Č. : 43012
UMÍSTĚNÍ: ULTRAZVUK, ELEKTRO, RÁZOVÁ VLNA 1.20
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 33
STOLOVÁ ZÁSTĚNA
POLOŽKA Č. 44001
POPIS
STOLOVÁ ZÁSTĚNA, 45X25CM, TL.6MM
MATERIÁL PLEXISKLO HNĚDÉ SATINOVANÉ TL. 6MM, VČETNĚ UCHYCENÍ DO STOLOVÉ DESKY
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
UMÍSTĚNÍ: RECEPCE 1.31
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 9, POLOŽKA Č. : 44001
UMÍSTĚNÍ: RECEPCE 1.31
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 34
PROSKLENÁ SESTAVA - STĚNA DO RECEPCE
POLOŽKA Č. 44002 Z
POPIS, DŘEVĚNÝ RÁM,
OKNO SKLENĚNÉ S MEZEROU – RÁM DEKOR DUB
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
DVEŘE A OKNO DO RECEPCE, POLOŽKA Č. : 44002 Z
UMÍSTĚNÍ: RECEPCE 1.31
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 35
ŽEBŘINY
POLOŽKA Č. 44003
POPIS
ŽEBŘINY 80X220 CM, CCA 14 CM MEZI ŽEBŘINAMI , KULATÝ ÚCHOP
BOČNICE SMRKOVÁ SPÁROVKA, POVRCH OPATŘEN BEZBARVÝM NITROLAKEM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A POTU
NOSNOST MIN 150KG, KOTVENO NA MIN 3 MÍSTECH
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ 9, POLOŽKA Č. : 44003
UMÍSTĚNÍ: INDIVIDUÁLN Í AMBULANCE 1.26, 1.28, 2x 1.29, AMBULANCE VYŠETŘOVNA 1.30, CVIČEBNA 2.16, 2.17, 2.18
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 36
KUCHYŇSKÁ SESTAVA 1
POLOŽKA Č. 45001
POPIS
KUCHYŇSKÁ SESTAVA S VESTAVĚNOU LEDNICÍ A MIKROVLNNOU TROUBOU- VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ V PŘÍLOZE 1,
PRACOVNÍ DESKA DEZÉN DUB, SKŘÍŇKY LAMINO SURF BLUE, VÝKLENKY DEKOR DUB, DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ
S OTOČNÝM RAMÍNKEM, DŘEZ GRANIT BÍLÝ S ODKAPEM URČEN PRO HORNÍ MONTÁŽ ROZMĚR 780X500MM, ROZMĚR DŘEZOVÉ NÁDOBY 340 X 420 X 200 MM, PŘEPAD UMÍSTĚN VE VANĚ DŘEZU, OTOČNÝ SÍTKOVÝ
VENTIL 3 1/2" S PŘEPADEM (KULATÝ, CHROM), SIFON PRO ÚSPORU MÍSTA 64", TĚSNĚNÍ.)
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KUCHYŇSKÁ SESTAVA 1, POLOŽKA Č. : 45001
UMÍSTĚNÍ: AMBULANCE VYŠETŘOVNA 1.30
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily

## Slide 37
poznámky
Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Rozměry návrhu vychází z dostupné dokumentace objektu. Mohou se lišit od skutečného stavu. Veškeré rozměry je nutné překontrolovat na stavbě a případné změny a nejasnosti konzultovat s architektem. Nutné dodržet technické podmínky uvedené v příloze č. 1. Konkrétní dezén materiálu bude upřesněn výběrem architekta ve spolupráci s vybraným subdodavatelem nábytku
KUCHYŇSKÁ SESTAVA 2
POLOŽKA Č. 45002
KNIHA NÁBYTKU ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KUCHYŇSKÁ SESTAVA 2, POLOŽKA Č. : 45002
UMÍSTĚNÍ: PODIUM V CHODBĚ 3. 05
Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily
MMN, a.s. - Nemocnice Semily
POPIS
KUCHYŇSKÁ SESTAVA S VESTAVĚNOU LEDNICÍ A MIKROVLNNOU TROUBOU- VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ V PŘÍLOZE 1,
PRACOVNÍ DESKA DEZÉN DUB, SKŘÍŇKY LAMINO SURF BLUE, VÝKLENKY DEKOR DUB, DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ
S OTOČNÝM RAMÍNKEM, DŘEZ GRANIT BÍLÝ S ODKAPEM URČEN PRO HORNÍ MONTÁŽ ROZMĚR 780X500MM, ROZMĚR DŘEZOVÉ NÁDOBY 340 X 420 X 200 MM, PŘEPAD UMÍSTĚN VE VANĚ DŘEZU, OTOČNÝ SÍTKOVÝ
VENTIL 3 1/2" S PŘEPADEM (KULATÝ, CHROM), SIFON PRO ÚSPORU MÍSTA 64", TĚSNĚNÍ.)